## Slide 1: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА по курсу «Data Science»
Тема:
Прогнозирование конечных свойств новых композиционных материалов
Слушатель: Савичев П.М.

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Композиционные материалы — это искусственно созданные материалы, состоящие из нескольких других с четкой границей между ними, сами по себе композиты монолитны и неотделимы друг от друга (без разрушения конструкции в целом) и обладают теми свойствами, которые не наблюдаются у компонентов по отдельности.
Есть два пути для определения характеристик композита, состоящего из компонентов:
физические испытания образцов материалов
прогнозирование характеристик
Суть прогнозирования заключается в симуляции представительного элемента объема композита, на основе данных о характеристиках входящих компонентов.
На входе: имеются данные о начальных свойствах компонентов композиционных материалов
На выходе: необходимо спрогнозировать ряд конечных свойств получаемых композиционных материалов
Актуальность: Созданные прогнозные модели помогут сократить количество проводимых (физических) испытаний, а также пополнить базу данных материалов возможными новыми характеристиками материалов, и цифровыми двойниками новых композитов.

## Slide 3: ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО ДАТАСЕТА
Датасет со свойствами композитов: «X_bp.xlsx» и «X_nup.xlsx» (две таблицы Microsoft Excel). Объединение делаем по индексу, тип объединения INNER.
объём объединенного датасета: 1023 записи по каждому показателю
пропуски отсутствуют (пустых значений нет)

## Slide 4: АНАЛИЗ МОЩНОСТИ ВЫБОРКИ - МАТРИЦА
Представлены основные характеристики параметров датасета:
количество элементов,
средние значения параметров,
минимальные и максимальные значения, а также медианные значения.

## Slide 5: ГИСТОГРАММЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Соотношение матрица-наполнитель
Плотность, кг/м3
Модуль упругости, ГПа
Количество отвердителя, м.%
Содержание эпоксидных групп,%_2
Температура вспышки, С_2
Поверхностная плотность, г/м2
Модуль упругости при растяжении, ГПа
Прочность при растяжении, МПа
Потребление смолы, г/м2
Угол нашивки, град
Шаг нашивки
Плотность нашивки

## Slide 6: ЯЩИК С УСАМИ
Соотношение матрица-наполнитель
Плотность, кг/м3
Модуль упругости, ГПа
Количество отвердителя, м.%
Содержание эпоксидных групп,%_2
Температура вспышки, С_2
Поверхностная плотность, г/м2
Модуль упругости при растяжении, ГПа
Прочность при растяжении, МПа
Потребление смолы, г/м2
Угол нашивки, град
Шаг нашивки
Плотность нашивки

## Slide 7: МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИЯ

## Slide 8: Используемые библиотеки: NumPy - Pandas - Matplotlib Seaborn - Sklearn - Keras
Модели машинного обучения
sklearn.linear_model.LinearRegression
sklearn.linear_model.SGDRegressor
sklearn.neighbors.KNeighborsRegressor
sklearn.ensemble.RandomForestRegressor
sklearn.tree.DecisionTreeRegressor
sklearn.ensemble.HistGradientBoostingRegressor

## Slide 9: ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Шаг 1. Анализ всех признаков для определения их максимальных, минимальных, средних и медианных значений, а также выполнена визуализация данных.
Шаг 2. Исключение выбросов данных, то есть точек данных, которые лежали вдали от обычного распределения данных. Визуализацию таких значений произвели с помощью диаграммы ящиков с усами.
Шаг 3. Нормализация данных.
После нормализации данных был также проведен анализ взаимосвязи переменных друг с другом.
Вывод: по результатам предобработки данных между параметрами не наблюдается корреляций и очевидных связей. Число выбросов получилось незначительным.
Для рекомендации соотношения «матрица-наполнитель» была разработана простая модель глубокого обучения с помощью Keras.

## Slide 10: ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАКА «МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ»
Линейная регрессия
Случайный лес

## Slide 11: ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАКА «МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ»
К-ближайших соседей
Стохастический градиентный спуск

## Slide 12: ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАКА «ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ»
Линейная регрессия
Деревья решений

## Slide 13: ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАКА «ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ»
Градиентный бустинг

## Slide 14: ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАКА «СООТНОШЕНИЯ МАТРИЦА-НАПОЛНИТЕЛЬ»

## Slide 15: УДАЛЁННЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ
Репозитарий проекта находится на сервис GitHub.
Для просмотра репозитария с ВКР необходимо перейти по ссылке:
https://github.com/crtman/bmstu_final_qualifying_work

## Slide 16: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретически разработанный метод определения надёжности изделий из композиционных материалов, основанный на использовании статистически достоверных характеристик материалов, полученных физическим и вычислительным экспериментом, позволяет оценивать уровень надежности изделий как в отдельных точках, так и по всему объёму в целом.

## Slide 17: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ